### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Εξυπηρετητής 1

| Α/Α | Περιγραφή/ Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRVR | Εξυπηρετητές Rackable |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
|  | Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές |  |  |  |
| SRVR 1 | Γενικά |  |  |  |
| SRVR 1.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 1.2 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 1.3 | Τα βασικά τμήματα του εξυπηρετητή : Motherboard C.P.U. Κάρτα Οθόνης (εκτός αν είναι ενσωματωμένη στην μητρική) θα πρέπει να βρίσκονται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τους την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή τους ή να βρίσκονται στην κατάσταση End Of Life. | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 2 | Μητρική Κάρτα (Motherboard) |  |  |  |
| SRVR 2.1 | Να υποστηρίζει δύο επεξεργαστές τύπου 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable processors με έως 32cores τουλάχιστον έκαστος ή άλλου τύπου καλύτερων ή ισοδύναμων επιδόσεων(να τεκμηριωθούν οι επιδόσεις τους) |  |  |  |
| SRVR 2.2 | Να υποστηρίζει τουλάχιστον Max Memory 3 ΤΒ DDR4 (τουλάχιστον 16 DIMM slots) | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 2.3 | Να διαθέτει μία διπλή (dual) κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet 1000 BaseT (είτε onboard, είτε LOM, είτε rNDC) | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 2.4 | Να διαθέτει κάρτα οθόνης on board | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 2.5 | Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) USB 2.0 υποδοχές και μια (1) USB 3.0. | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 3 | Δύο (2) Επεξεργαστές (CPU) |  |  |  |
| SRVR 3.1 | Κεντρικός επεξεργαστής Intel® Xeon® Gold 6330 2G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933 ή άλλος καλύτερος ή ισοδύναμος να τεκμηριωθούν οι επιδόσεις του. | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 3.2 | O κεντρικός επεξεργαστής να είναι της εταιρίας INTEL (για λόγους συμβατότητας με τους υπάρχοντες vmware esxi εξυπηρετητές – vmware EVC) | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 4 | Μνήμη (RAM) |  |  |  |
| SRVR 4.1 | 8 x 32GB DDR4 Memory (2933ΜΤ/s) | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 5 | Boot Optimize Storage Solution controller (BOSS) |  |  |  |
| SRVR 5.1 | Το σύστημα να διαθέτει controller με υποστήριξη τουλάχιστον δύο M.2 Enterprise Class SATA SSDs. | NAI |  |  |
| SRVR 5.2 | Υποστήριξη για hardware RAID1 | NAI |  |  |
| SRVR 5.3 | Να παρέχονται δύο M.2 SSD devices με χωρητικότητα τουλάχιστον 240GB έκαστο. | NAI |  |  |
| SRVR 5.4 | Να υποστηρίζεται hot swap των Μ.2 devices. | NAI |  |  |
| SRVR 5.5 | Το σύστημα να υποστηρίζει την δυνατότητα εγκατάστασης vmware esxi 7.x στον controller αυτόν και λειτουργίας από αυτόν. | NAI |  |  |
| SRVR 5.6 | Ο controller να είναι διαχειρίσιμος μέσω του remote management μηχανισμού (πχ IDRAC9). | NAI |  |  |
| SRVR 5.7 | O προσφερόμενος controller θα πρέπει να πιστοποιημένος από την VMWARE για το λογισμικό vmware esxi 7.0 U3 | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 6 | Network Cards |  |  |  |
| SRVR 6.1 | Το σύστημα να διαθέτει μία επιπλέον διπλή(Dual) κάρτα δικτύου OCP 3.0 10Gb BaseT με chipset Broadcom 57416 ή άλλο καλύτερο ή ισοδύναμο | NAI |  |  |
| SRVR 7 | Host Bus Adapter |  |  |  |
| SRVR 7.1 | Το σύστημα να διαθέτει έναν Fibre Channel controller(HBA) | NAI |  |  |
| SRVR 7.2 | Ταχύτητα controller τουλάχιστον 8Gb | NAI |  |  |
| SRVR 7.3 | Ο controller να διαθέτει δύο πόρτες(Dual port) για ταυτόχρονη διασύνδεση με δύο FC switches. | NAI |  |  |
| SRVR 7.4 | To σύστημα να συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 καλώδια των 5 μέτρων για την οπτική διασύνδεση του Fibre Channel Controller που περιγράφεται στο SRV 7.3 με Fibre switch. | NAI |  |  |
| SRVR 8 | Κουτί (Case) |  |  |  |
| SRVR 8.1 | Rack (2U) | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 8.2 | 2 x PSUs Hot Plug Power Supples (Fully Redundant Hot Plug Power Supply) των 1400W τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 8.3 | O εξυπηρετητής να συνοδεύεται από rack trails με cable management arm για εγκατάσταση σε Rack. | NAI |  |  |
| SRVR 9 | Οπτικός δίσκος |  |  |  |
| SRVR 9.1 | Να διαθέτει είτε Internal SATA DVD-ROM (αν υποστηρίζει) είτε να δοθεί εξωτερικό USB DVD-ROM. | NAI |  |  |
| SRVR 10 | Remote Management |  |  |  |
| SRVR 10.1 | Δυνατότητα για remote management(προϊόν IDRAC9 Enterprise ή αντίστοιχων δυνατοτήτων) | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 11 | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας |  |  |  |
| SRVR 11.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας και Next Business Day Replacement για 5 χρόνια (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών) από τον κατασκευαστή του hardware. | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 12 | Πιστοποιήσεις |  |  |  |
| SRVR 12.1 | To προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να πιστοποιημένο από την VMWARE για το λογισμικό vmware esxi 7.0 U3 | ΝΑΙ |  |  |

Εξυπηρετητής 2

| Α/Α | Περιγραφή/ Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRVR | Εξυπηρετητές Rackable |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές |  |  |  |
| SRVR 1 | Γενικά |  |  |  |
| SRVR 1.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 1.2 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 1.3 | Τα βασικά τμήματα του εξυπηρετητή : Motherboard C.P.U. Κάρτα Οθόνης (εκτός αν είναι ενσωματωμένη στην μητρική) θα πρέπει να βρίσκονται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τους την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή τους ή να βρίσκονται στην κατάσταση End Of Life. | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 2 | Μητρική Κάρτα (Motherboard) |  |  |  |
| SRVR 2.1 | Να υποστηρίζει δύο επεξεργαστές τύπου 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable processors με έως 32cores τουλάχιστον έκαστος ή άλλου τύπου καλύτερων ή ισοδύναμων επιδόσεων(να τεκμηριωθούν οι επιδόσεις τους) | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 2.2 | Να υποστηρίζει τουλάχιστον Max Memory 3 ΤΒ DDR4 (τουλάχιστον 16 DIMM slots) | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 2.3 | Να διαθέτει μία διπλή (dual) κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet 1000 BaseT (είτε onboard, είτε LOM, είτε rNDC) | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 2.4 | Να διαθέτει κάρτα οθόνης on board | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 2.5 | Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) USB 2.0 υποδοχές και μια (1) USB 3.0. | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 3 | Δύο (2) Επεξεργαστές (CPU) |  |  |  |
| SRVR 3.1 | Κεντρικός επεξεργαστής Intel® Xeon® Gold 6330 2G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933 ή άλλος καλύτερος ή ισοδύναμος να τεκμηριωθούν οι επιδόσεις του. | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 3.2 | O κεντρικός επεξεργαστής να είναι της εταιρίας INTEL (για λόγους συμβατότητας με τους υπάρχοντες vmware esxi εξυπηρετητές – vmware EVC) | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 4 | Μνήμη (RAM) |  |  |  |
| SRVR 4.1 | 8 x 32GB DDR4 Memory (2933ΜΤ/s) | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 5 | Boot Optimize Storage Solution controller (BOSS) |  |  |  |
| SRVR 5.1 | Το σύστημα να διαθέτει controller με υποστήριξη τουλάχιστον δύο M.2 Enterprise Class SATA SSDs. | NAI |  |  |
| SRVR 5.2 | Υποστήριξη για hardware RAID1 | NAI |  |  |
| SRVR 5.3 | Να παρέχονται δύο M.2 SSD devices με χωρητικότητα τουλάχιστον 240GB έκαστο. | NAI |  |  |
| SRVR 5.4 | Να υποστηρίζεται hot swap των Μ.2 devices. | NAI |  |  |
| SRVR 5.5 | Το σύστημα να υποστηρίζει την δυνατότητα εγκατάστασης vmware esxi 7.x στον controller αυτόν και λειτουργίας από αυτόν. | NAI |  |  |
| SRVR 5.6 | Ο controller να είναι διαχειρίσιμος μέσω του remote management μηχανισμού (πχ IDRAC9). | NAI |  |  |
| SRVR 5.7 | O προσφερόμενος controller θα πρέπει να πιστοποιημένος από την VMWARE για το λογισμικό vmware esxi 7.0 U3 | NAI |  |  |
| SRVR 6 | Network Cards |  |  |  |
| SRVR 6.1 | Το σύστημα να διαθέτει μία επιπλέον διπλή(Dual) κάρτα δικτύου OCP 3.0 10Gb BaseT με chipset Broadcom 57416 ή άλλο καλύτερο ή ισοδύναμο | NAI |  |  |
| SRVR 7 | SFP+ ports |  |  |  |
| SRVR 7.1 | Κάρτα με 2x 10 Gigabit SFP+ ports. Να περιλαμβάνονται δυο SFP+ SR Optical Transceivers 10Gb και δυο καλώδια LC-LC 3m για την σύνδεση του server με τα υφιστάμενα switches. | NAI |  |  |
| SRVR 8 | Κουτί (Case) |  |  |  |
| SRVR 8.1 | Rack (2U) | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 8.2 | 2 x PSUs Hot Plug Power Supples (Fully Redundant Hot Plug Power Supply) των 1400W τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 8.3 | O εξυπηρετητής να συνοδεύεται από rack trails με cable management arm για εγκατάσταση σε Rack. | NAI |  |  |
| SRVR 9 | Οπτικός δίσκος |  |  |  |
| SRVR 9.1 | Να διαθέτει είτε Internal SATA DVD-ROM (αν υποστηρίζει) είτε να δοθεί εξωτερικό USB DVD-ROM. | NAI |  |  |
| SRVR 10 | Remote Management |  |  |  |
| SRVR 10.1 | Δυνατότητα για remote management(προϊόν IDRAC9 Enterprise ή αντίστοιχων δυνατοτήτων) | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 11 | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας |  |  |  |
| SRVR 11.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας και Next Business Day Replacement για 5 χρόνια (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών) από τον κατασκευαστή του hardware. | ΝΑΙ |  |  |
| SRVR 12 | Πιστοποιήσεις |  |  |  |
| SRVR 12.1 | To προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να πιστοποιημένο από την VMWARE για το λογισμικό vmware esxi 7.0 U3 | ΝΑΙ |  |  |

Επιπρόσθετα transceivers για σύνδεση με υφιστάμενα Core Switches (HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP+ SWITCH - JH395A)

| Κωδικός | Περιγραφή | Τεμάχια |
| --- | --- | --- |
| JD092B | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver | 2 |
| JD089B | HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver | 2 |

#### Boot Optimize Storage Solution controller

| Α/Α | Περιγραφή/ Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOSS | Boot Optimize Storage Solution controller (BOSS) |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
|  | Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές |  |  |  |
| BOSS 1 | Γενικά |  |  |  |
| BOSS 1.1 | PCIe Gen 2 host interface (x8 connector) | ΝΑΙ |  |  |
| BOSS 1.2 | Να είναι υποστηρίζει τουλάχιστον δύο M.2 Enterprise Class SATA SSDs. | ΝΑΙ |  |  |
| BOSS 1.3 | Να παρέχονται δύο M.2 SSD devices με χωρητικότητα τουλάχιστον 240GB έκαστο. | ΝΑΙ |  |  |
| BOSS 1.4 | Υποστήριξη hardware RAID1 | ΝΑΙ |  |  |
| BOSS 1.5 | Nα υποστηρίζει την δυνατότητα εγκατάστασης vmware esxi 7.x στον controller αυτόν και λειτουργίας από αυτόν. | ΝΑΙ |  |  |
| BOSS 1.6 | O προσφερόμενος controller θα πρέπει να πιστοποιημένος από την VMWARE για το λογισμικό vmware esxi 7.0 U3 | ΝΑΙ |  |  |
| BOSS 1.7 | Να είναι συμβατός με τους υπάρχοντες DELL PowerEdge R740 εξυπηρετητές: Service Tags : 8QYSS33 & 9QYSS33 | ΝΑΙ |  |  |
| BOSS 2 | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας |  |  |  |
| BOSS 2.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας και Next Business Day Replacement για 5 χρόνια. | ΝΑΙ |  |  |